МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

I

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

001/2016-МНГП

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| I. Основная часть……………………………………………………………… | 5 |
| 1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения…………………………………. | 5 |
| 1.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения………………………………………………………………………. | 7 |
| 1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта… | 9 |
| 1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения…………………………………………………. | 11 |
| 1.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения……………………………………… | 11 |
| 1.6. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории……. | 13 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного  проектирования Усть-Илгинского муниципального образования (далее – нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  населения Усть-Илгинского муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усть-Илгинского муниципального образования .

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта поселения);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования поселения утверждаются представительным органом местного самоуправления поселения, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным органом местного самоуправления (Думой поселения).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения такого поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения осуществляется с учетом:

1)	социально-демографического состава и плотности населения поселения;

2)	планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселения;

3)	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных

лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.

Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, поставленных:

-	прогнозом социально-экономического развития Усть-Илгинского муниципального образования на 2015 – 2017 годы, утвержденного постановлением администрации Усть-Илгинского сельского поселения от 01.12.2014 № 22-од;

-	муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илгинского муниципального образования до 2017 года», утвержденной постановлением Усть-Илгинского муниципального образования от 29.11.2012 г. №48;

-	муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования Усть-Илгинского муниципального образования на период 2014-

2016г.г.» утвержденной постановлением Усть-Илгинского муниципального образования от18.12.2013 г.№ 110;

и других нормативно-правовых актах, действующих на территории Усть-Илгинского муниципального образования.

В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы государственной статистики, вышеуказанная муниципальная программа и исходные данные администрации Усть-Илгинского муниципального образования.

# В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Илгинского муниципального образования использованы следующие термины и определения:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, месторасположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

населенный пункт - административно-территориальная единица муниципального образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая постоянным местом проживания населения;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, иными предметами материальной культуры, представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района определяются законом субъекта Российской Федерации;

расчетный показатель – количественная характеристика обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспеченности населения объектами обслуживания и их территориальной доступности;

санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами площадок промпредприятий, сооружений и других производственных и сельскохозяйственных объектов и жилой застройкой, рекреационными зонами, предназначенная для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на население;

территориальная доступность – количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Усть-Илгинского муниципального образования.)

1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования -сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжен ия | Годовое потребление электроэнергии жилищно- коммунального сектора (без отопления и горячего водоснабжения): 0,17 млн* кВт*ч/год. | Объекты и точки технологическ ого подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учёта электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов |
| Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения показатель применяется в качестве расчетного. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |
| 2. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно- питьевые нужды | Годовое водопотребление: 0,078тыс.м3/сут. | Планируемое водозаборное сооружение на 100% расположено на территории села Усть-Илга Расположение объектов согласно генерального плана. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования. |
| Правила применения: Расчетные показатели применяются при условии принятия решения о централизации холодного водоснабжения для населения, проживающего в неблагоустроенном (полу благоустроенном) жилищном фонде. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным авто транспортом. |
| 3 | Объекты водоотведения | Не менее 1 объекта (очистное сооружение) на поселение. | Согласно схеме водоотведения поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Правила применения: В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. |

1.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования -сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности  для населения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

П-плотность сети автомобильных дорог;

Sтер – площадь территории поселения;

Lм.зн.– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог  общего пользования Усть-Илгинского сельского поселения

Таблица 2

| Поселение | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Lм.зн | Sтер | П= Lм.зн/ Sтер |
| Усть-Илгинского сельского поселения | 5,677 | 2617 | 0,002 |

Таблица 3

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги обычного типа V категории | 21 % общей протяженности улично- дорожной сети населенных пунктов поселения | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с гравийно-песчаным покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. |

1.3.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и  массового спорта

Базовые показатели для определения обеспеченности объектами физической культуры массового спорта местного значения для населения

Базовым  показателем  для  определения  расчетных  показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта (Дб) является норматив, указанный в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.3, 10.4): в городских и сельских населенных пунктах –  1500  м,  объекты  городского  и  районного  значения  -  в  пределах транспортной доступности 30 мин.

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения  рассчитаны  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений коэффициента,  учитывающего  природно-климатические  условия,  (Кпк) для объектов повседневного пользования.

Таблица 4

| Наименование объектов | Единица измерения | величина | обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные комплексы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| Стадионы (открытая спортивная площадка) | объект | 1 на группу сельских населенных пунктов |  |
| Плоскостные сооружения (физкультурно-спортивный зал общего пользования) | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 195 |  |

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр ).

Таблица 5

| Наименование объекта | Спортивные комплексы (м2 площади пола на 1 тыс. чел.) | Стадионы (открытая спортивная площадка) (объект) | Плоскостные сооружения (физкультурно-спортивный зал общего пользования) (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб*Кр | П=Пб | П=Пб*Кр |
| Расчетный результат | П=70*0,9=63 | 1 на группу сельских населенных пунктов | П=19,5*0,9=17,55 |

Таблица 6

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности объектами | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |
| 2. | Открытая спортивная площадка | Не менее 1 объектов | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |

1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения населения муниципального образования «Жигаловский район» (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр).

Таблица 7

| Наименование объекта | Муниципальные библиотеки (объект) |  |
| --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб |  |
| Результат расчета | Для сельских населенных пунктов: 1* |  |

* - для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 чел.- филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

П  –  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  культуры,  досуга,  художественного  творчества  и  культуры местного значения.

Пб - базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества.

3.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 8

|  | Муниципальные библиотеки |
| --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб *Кпк |
| Усть-Илгинское МО | в городских населенных пунктах Д=2000*0,8= 1600; в сельских населенных пунктах 30 мин. пешеходной доступности |

Д - расчетные показатели максимально  допустимого  уровня территориальной  доступности  объектов  культуры,  досуга  и  художественного  творчества местного значения.

Д б – базовые показатели для определения территориальной доступности (п.10.3 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица 9

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клуб с библиотекой | Не менее 1 объекта | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. |
| 2. | Пожарное депо | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 1 объектов на поселение | Не менее 2 пожарных автомобилей | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту. |
| 3. | Общественные кладбища | не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка 4500 кв.м. | Транспортная доступность не более 20 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |
| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения показатель применяется на расчетный период. Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м - для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. |
| 4. | Объекты связи | В совокупности не менее 1 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется. Для объекта почтовой связи транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения. |

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории

Таблица 10

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение территории | 37,8 км общей протяженности освещенных частей улиц | на каждые 50 метров улично- дорожной сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной. |
| Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. |
| 2. | Объекты озеленения территории | Площадь озелененных территорий 12 кв.м/чел | Пешеходная доступность не проекта более 15 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. |
| Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. |
| 3. | Место сбора мусора | Не менее 5 объектов на населенный пункт | Расстояние установки урн - не реже, чем каждые 164 м протяженности пешеходных дорожек (тротуаров) | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. |
| 4. | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. |